# La base des bascules
## 1) Bascule RS :
### 1-1) NON ET :
Algèbre de boole
Q=overline{overline{Q} cdot overline{S}} newline overline{Q}=overline{Q cdot overline{R}}
Q=overline{overline{(Q cdot overline{R})} cdot overline{S}} newline Q=overline{(overline{Q} + overline {overline{R}}) cdot overline{S}} newline Q=overline{(overline{Q} + R) cdot overline{S}} newline Q=overline{overline{Q} cdot overline{S} + R cdot overline{S}} newline Q=overline{(overline{Q} cdot overline{S})+(R cdot overline{S})} newline Q=overline{(overline{Q} cdot overline{S})} cdot overline{(R cdot overline{S})} newline Q=(overline{overline{Q}} + overline{overline{S}}) cdot (overline{R} + overline{overline{S}}) newline Q=(Q + S) cdot (overline{R} + S) newline Q=(Q + S) cdot (overline{R} + S) newline Q=Q cdot overline{R}+Q cdot S+S cdot overline{R}+S cdot S newline Q=Q cdot overline{R}+S cdot Q+S cdot overline{R}+S cdot 1 newline Q=Q cdot overline{R}+S cdot (Q+overline{R}+1) newline Q=Q cdot overline{R}+S newline Q=Q_{n-1} cdot overline{R}+S overline{Q}=overline{(overline{overline{Q} cdot overline{S}}) cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{(overline{overline{Q}} + overline{overline{S}}) cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{(Q + S) cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{Q cdot overline{R} + S cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{(Q cdot overline{R}) + (S cdot overline{R})} newline overline{Q}=overline{(Q cdot overline{R})} cdot overline{(S cdot overline{R})} newline overline{Q}=(overline{Q} + overline{overline{R}}) cdot (overline{S} + overline{overline{R}}) newline overline{Q}=(overline{Q} + R) cdot (overline{S} + R) newline overline{Q}=(overline{Q} + R) cdot (overline{S} + R) newline overline{Q}=overline{Q} cdot overline{S}+overline{Q} cdot R+R cdot overline{S} +R cdot R newline overline{Q}=overline{Q} cdot overline{S}+overline{Q} cdot R+R cdot overline{S} +1 cdot R newline overline{Q}=overline{Q} cdot overline{S}+R cdot (overline{Q}+overline{S}+1) newline overline{Q}=overline{Q} cdot overline{S}+R newline overline{Q}=overline{Q_{n-1}} cdot overline{S}+R

Q=Q_{n-1} cdot overline{R}+S newline overline{Q}=overline{Q_{n-1}} cdot overline{S}+R

### 1-2) NON OU :
Algèbre de boole

Q=overline{overline{Q} + R} newline overline{Q}=overline{Q + S}

Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R overline{Q}=overline{overline{overline{Q} + R} + S} newline overline{Q}=overline{(Q cdot overline{R}) + S} newline overline{Q}=overline{(Q + S) cdot (overline{R} + S)} newline overline{Q}=overline{Q cdot overline{R} + Q cdot S + S cdot overline{R} + S cdot S} newline overline{Q}=overline{Q cdot overline{R} + Q cdot S + S cdot overline{R} + S cdot 1} newline overline{Q}=overline{S cdot (Q + overline{R} + 1) + Q cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{S + Q cdot overline{R}} newline overline{Q}=overline{S} cdot overline{Q} + R newline overline{Q}=overline{Q} cdot overline{S} + R newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R Q=overline{overline{Q + S} + R} newline Q=overline{(overline{Q} cdot overline{S}) + R} newline Q=overline{(overline{Q} + R) cdot (overline{S} + R)} newline Q=overline{overline{Q} cdot overline{S} + overline{Q} cdot R + R cdot overline{S} + R cdot R} newline Q=overline{overline{Q} cdot overline{S} + overline{Q} cdot R + R cdot overline{S} + R cdot 1} newline Q=overline{R cdot (overline{Q} + overline{S} + 1) + overline{Q} cdot overline{S}} newline Q=overline{R + overline{Q} cdot overline{S}} newline Q=overline{R} cdot Q + S newline Q=Q cdot overline{R} + S newline Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S

## 2) Bascule RSH :
### 2-1) Bascule :
Algèbre de boole
S0=S cdot H newline R0=R cdot H

Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + overline{H})+S cdot H newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + overline{H})+R cdot H Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R0}+S0 newline Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R cdot H}+S cdot H newline Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + overline{H})+S cdot H overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S0}+R0 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S cdot H}+R cdot H newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + overline{H})+R cdot H

### 2-2) H=0 :
Algèbre de boole
Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + overline{0})+S cdot 0 newline Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + 1)+S cdot 0 newline Q=Q_{(n-1)} cdot 1 newline Q=Q_{(n-1)} overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + overline{0})+R cdot 0 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + 1)+R cdot 0 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot 1 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} Q=Q_{(n-1)} newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}}

### 2-3) H=1 :
Algèbre de boole
Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + overline{1})+S cdot 1 newline Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R} + 0)+S cdot 1 newline Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + overline{1})+R cdot 1 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S} + 0)+R cdot 1 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R

## 3) Bascule D :
### 3-1) Bascule : S0=D newline R0=overline{D}
Algèbre de boole

Q=Q_{(n-1)} cdot overline{H} + D cdot (Q_{(n-1)} + H) newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{H} + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + H) Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{R0} + overline{H})+S0 cdot H newline Q=Q_{(n-1)} cdot (overline{overline{D}} + overline{H})+D cdot H newline Q=Q_{(n-1)} cdot (D + overline{H})+D cdot H newline Q=Q_{(n-1)} cdot overline{H} + Q_{(n-1)} cdot D + D cdot H newline Q=Q_{(n-1)} cdot overline{H} + D cdot (Q_{(n-1)} + H) overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{S0} + overline{H}) + R0 cdot H newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{D} + overline{H}) + overline{D} cdot H newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{D} + overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{H} + overline{D} cdot H newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{H} + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + H)

### 3-2) H=0 : overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{0} + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + 0) newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot 1 + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + 0) newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} + overline{D} cdot overline{Q_{(n-1)}} newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot (overline{D} + 1) newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot 1 newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}}
Algèbre de boole
Q=Q_{(n-1)} cdot overline{0} + D cdot (Q_{(n-1)} + 0) newline Q=Q_{(n-1)} cdot 1 + D cdot (Q_{(n-1)} + 0) newline Q=Q_{(n-1)} + D cdot Q_{(n-1)} newline Q=Q_{(n-1)} cdot (1 + D) newline Q=Q_{(n-1)} cdot 1 newline Q=Q_{(n-1)}
Q=Q_{(n-1)} newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}}

### 3-2) H=1 :
Algèbre de boole
Q=Q_{(n-1)} cdot overline{1} + D cdot (Q_{(n-1)} + 1) newline Q=Q_{(n-1)} cdot 0 + D cdot (Q_{(n-1)} + 1) newline Q=0 + D cdot 1 newline Q=D overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{1} + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + 1) newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot 0 + overline{D} cdot (overline{Q_{(n-1)}} + 1) newline overline{Q}=0 + overline{D} cdot 1 newline overline{Q}=overline{D} Q=D newline overline{Q}=overline{D}

## 4) Bascule RSHEM :
### 4-1) Bascule :
S0=P + S cdot H cdot E newline R0=C + R cdot H cdot E

### 4-2) E=0, P=0, C=0 :
S0=0 + S cdot H cdot 0 newline S0=0 newline R0=0 + R cdot H cdot 0 newline R0=0
Mémoire
### 4-3) E=1, P=0, C=0 :
S0=0 + S cdot H cdot 1 newline S0=S cdot H newline R0=0 + R cdot H cdot 1 newline R0=R cdot H
Bascule RSH
### 4-4) E=0, P=1, C=0 :
S0=1 + S cdot H cdot 0 newline S0=1 newline R0=0 + R cdot H cdot 0 newline R0=0
Mise à 1
### 4-5) E=0, P=0, C=1 :
S0=0 + S cdot H cdot 0 newline S0=0 newline R0=1 + R cdot H cdot 0 newline R0=1

Mise à 0

### 4-6) E=0, P=1, C=1 :
S0=1 + S cdot H cdot 0 newline S0=1 newline R0=1 + R cdot H cdot 0 newline R0=1

Interdit

### 4-7) E=1, P=1, C=0 :
S0=1 + S cdot H cdot 1 newline S0=1 + S cdot H newline S0=1 newline R0=0 + R cdot H cdot 1 newline R0=0 + R cdot H newline R0=R cdot H
Interdit [quand R0=1 (donc R et H = 1)]
### 4-8) E=1, P=0, C=1 :
S0=0 + S cdot H cdot 1 newline S0=S cdot H newline R0=1 + R cdot H cdot 1 newline R0=1 + R cdot H newline R0=1
Interdit [quand S0=1 (donc S et H = 1)]
### 4-9) E=1, P=1, C=1 :
S0=1 + S cdot H cdot 1 newline S0=1 + S cdot H newline S0=1 newline R0=1 + R cdot H cdot 1 newline R0=1 + R cdot H newline R0=1
Interdit

## 5) Bascule RSHE :
### 5-1) PECOUT (non bascule) :

ClearOut=Clear newline PresetOut=Preset . overline{Clear} newline EnableOut=Enable . (overline{Preset + Clear})
	Clear	Enable	Preset	ClearOut	EnableOut	PresetOut
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	PresetOut
2	0	1	0	0	1	0	EnableOut
3	0	1	1	0	0	1	PresetOut
4	1	0	0	1	0	0	ClearOut
5	1	0	1	1	0	0	ClearOut
6	1	1	0	1	0	0	ClearOut
7	1	1	1	1	0	0	ClearOut

### 5-2) Bascule :

## 6) Bascule RSH diagramme :

## 7) Bascule JKM :

RSH1 :
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{R1} + overline{H1})+S1 cdot H1 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{S1} + overline{H1})+R1 cdot H1 newline newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + overline{overline{CLK}})+J cdot overline{CLK} newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + CLK)+J cdot overline{CLK} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + overline{overline{CLK}})+K cdot overline{CLK} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + CLK)+K cdot overline{CLK}
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + CLK)+J cdot overline{CLK} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + CLK)+K cdot overline{CLK}
### CLK=0 :
Algèbre de boole
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + 0)+J cdot overline{0} newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K}+J cdot 1 newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K}+J overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + 0)+K cdot overline{0} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J}+K cdot 1 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J}+K Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K}+J newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J}+K

### CLK=1 :
Algèbre de boole
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + 1)+J cdot overline{1} newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot 1+J cdot 0 newline Q1=Q1_{(n-1)} overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + 1)+K cdot overline{1} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot 1+K cdot 0 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} Q1=Q1_{(n-1)} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}}

RSH2 :
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (overline{R2} + overline{H2})+S2 cdot H2 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{S2} + overline{H2})+R2 cdot H2 newline newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (overline{overline{Q1}} + overline{CLK})+Q1 cdot CLK newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + overline{CLK})+Q1 cdot CLK newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + overline{CLK})+overline{Q1} cdot CLK
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + overline{CLK})+Q1 cdot CLK newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + overline{CLK})+overline{Q1} cdot CLK
### CLK=0 :
Algèbre de boole
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + overline{0})+Q1 cdot 0 newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + 1) newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot 1 newline Q2=Q2_{(n-1)} overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + overline{0})+overline{Q1} cdot 0 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + 1) newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot 1 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} Q2=Q2_{(n-1)} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}}

### CLK=1 :
Algèbre de boole
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + overline{1})+Q1 cdot 1 newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + 0)+Q1 newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot Q1+Q1 newline Q2=(Q2_{(n-1)} + 1) cdot Q1 newline Q2=Q1 overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + overline{1})+overline{Q1} cdot 1 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + 0)+overline{Q1} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot overline{Q1}+overline{Q1} newline overline{Q2}=(overline{Q2_{(n-1)}} + 1 ) cdot overline{Q1} newline overline{Q2}=overline{Q1} Q2=Q1 newline overline{Q2}=overline{Q1}

### CLK=0 : Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K}+J newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J}+K Q2=Q2_{(n-1)} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}}
Bascule RS
Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R
J=S et K=R
### Q2=Q1 newline overline{Q2}=overline{Q1} CLK=1 : Q1=Q1_{(n-1)} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}}

## 8) Bascule JKD :

RSH1 :
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{R1} + overline{H1})+S1 cdot H1 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{S1} + overline{H1})+R1 cdot H1 newline newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + overline{CLK})+J cdot CLK newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + overline{CLK})+K cdot CLK
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + overline{CLK})+J cdot CLK newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + overline{CLK})+K cdot CLK
### CLK=0 :
Algèbre de boole
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + overline{0})+J cdot 0 newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + 1) newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot 1 newline Q1=Q1_{(n-1)} overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + overline{0})+K cdot 0 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + 1) newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot 1 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} Q1=Q1_{(n-1)} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}}

### CLK=1 :
Algèbre de boole
Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + overline{1})+J cdot 1 newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot (overline{K} + 0)+J newline Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K} + J overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + overline{1})+K cdot 1 newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot (overline{J} + 0)+K newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J} +K Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K} + J newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J} +K

RSH2 :
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (overline{R2} + overline{H2})+S2 cdot H2 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{S2} + overline{H2})+R2 cdot H2 newline newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (overline{overline{Q1}} + overline{overline{CLK}})+Q1 cdot overline{CLK} newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + CLK)+Q1 cdot overline{CLK} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + overline{overline{CLK}})+overline{Q1} cdot overline{CLK} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + CLK)+overline{Q1} cdot overline{CLK}
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + CLK)+Q1 cdot overline{CLK} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + CLK)+overline{Q1} cdot overline{CLK}
### CLK=0 :
Algèbre de boole
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + 0)+Q1 cdot overline{0} newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot Q1+Q1 cdot 1 newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot Q1+Q1 newline Q2=(Q2_{(n-1)} + 1) cdot Q1 newline Q2=1 cdot Q1 newline Q2=Q1 overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + 0)+overline{Q1} cdot overline{0} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot overline{Q1}+overline{Q1} cdot 1 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot overline{Q1}+overline{Q1} newline overline{Q2}=(overline{Q2_{(n-1)}} + 1 ) cdot overline{Q1} newline overline{Q2}=1 cdot overline{Q1} newline overline{Q2}=overline{Q1} Q2=Q1 newline overline{Q2}=overline{Q1}

### CLK=1 :
Algèbre de boole
Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + 1)+Q1 cdot overline{1} newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot (Q1 + 1)+Q1 cdot 0 newline Q2=Q2_{(n-1)} cdot 1+0 newline Q2=Q2_{(n-1)} overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + 1)+overline{Q1} cdot overline{1} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot (overline{Q1} + 1)+overline{Q1} cdot 0 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} cdot 1+0 newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}} Q2=Q2_{(n-1)} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}}

### CLK=0 : Q1=Q1_{(n-1)} newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} Q2=Q1 newline overline{Q2}=overline{Q1}

### CLK=1 : Q1=Q1_{(n-1)} cdot overline{K} + J newline overline{Q1}=overline{Q1_{(n-1)}} cdot overline{J} +K Q2=Q2_{(n-1)} newline overline{Q2}=overline{Q2_{(n-1)}}
Bascule RS
Q=Q_{(n-1)} cdot overline{R}+S newline overline{Q}=overline{Q_{(n-1)}} cdot overline{S}+R
J=S et K=R

## 9) Bascule D :

## 10) Bascule DM :

## 11) Bascule DD :